DOB DRIVER II

Extrait du Manuel d'Utilisation

1.	Mode PAN	2

2.	TRACK Mode	2

3.	GUIDE MODE	3

4.	ELAPSER TIMER	3

5.	SEEK MODE	3

6.	BLASH MODE	4

7.	MAX-SPEED MODE	4

8.	CONFIG MODE	5

9.	DSC MODE	5

Remarque :  Ce document commente uniquement les différents modes d'utilisation du DOB DRIVER II

# Mode PAN

Ce mode est celui qui utilise le moins d’énergie, et permet de déplacer le télescope  à sa guise. Ce mode peut être utilisé pour des mouvements rapides ou lents.

Les 2 axes peuvent être commandés simultanément en utilisant 2 boutons en même temps.

Le moteur va démarrer lentement pour accélérer progressivement.

De ce fait, si vous voulez vous déplacer lentement, appuyer sur les commandes par à coup. Plus vous maintenez un bouton appuyé plus le moteur va accélérer. Quelques secondes sont nécessaire pour atteindre la vitesse maximum des moteurs (jusqu’à la vitesse maximum définie dans la mode MAX-SPEED, voir le rubrique correspondante pour la méthode de réglage ).

# TRACK Mode

Ce mode sert à réaliser le suivi automatique d'un objet dans le ciel.

Avant d'entrer dans le mode TRACK, vous devez centrer l'objet à suivre dans l’oculaire. Entrez ensuite dans le mode TRACK et faites un suivi manuel en gardant l'objet centré dans l’oculaire en utilisant les boutons de suivi.

Le boîtier va enregistrer ces mouvements et ainsi 'apprendre' à suivre l'objet. Il faut environ 45s de suivi manuel pour que le boîtier ait suffisamment d'informations pour assurer le suivi seul.

Les corrections supplémentaires faites après les 45s seront également utilisées par le boîtier pour affiner le suivi.

Procédure d'utilisation:

1. Centrez l'objet dans l'oculaire en utilisant le mode PAN

2. Entrez dans le ode TRACK

3. Recentrez l’objet dès que l’objet s'écarte du centre de l'oculaire

4. Le boîtier enregistre vos mouvements et les reproduira au bout de 45s de suivi manuel

5. Faite éventuellement des corrections supplémentaires pour affiner le suivi.

Remarque sur le mode TRACK:

- Si vous désirez voir un autre objet sortez du mode TRACK et utiliser le mode PAN pour centrer ce nouvel objet. Si vous rester en mode TRACK pour faire ce centrage, le boîtier va enregistrer ces mouvement comme faisant parti du suivi  !

- Sortir du mode TRACK n'efface pas les informations de suivi. Le télescope va continuer de suivre l'objet jusqu’à ce qu'un mode n'utilisant pas les informations de suivi soit choisi.

Lorsque vous recentrez en mode TRACK les anciennes informations sont de nouveau utilisées. Si vous observez un nouvel objet le suivi sera mauvais. Vous devrez de nouveau effectuer un suivi manuel de 45s pour permettre au boîtier d'enregistrer les nouvelles informations de suivi.

- De la même façon qu’en mode PAN, plus vous maintenez les boutons enfoncés longtemps, plus les moteur vont accélérer.

- Une correction ( recentrer un objet ) est complète 7s après que vous ayez relâché le bouton.

# GUIDE MODE

Normalement, avant d'utiliser ce mode, vous avez établi un suivi grossier en mode TRACK.

Le mode GUIDE réalise un suivi de la même façon que le mode TRACK.

La différence ente ces deux modes est que le mode GUIDE est utilisé pour réaliser un suivi très fin.

Consulter le mode CONFIG pour régler cette vitesse de correction fine.

# ELAPSER TIMER

Ce mode est accessible n'importe quand depuis le mode TRACK et GUIDE.

Appuyer simultanément sur le bouton du haut et du bas et relâché.

Immédiatement un chronomètre indiquant les minutes et les secondes démarre ( 99min max )

Pour stopper le chronomètre ré-entré le mode précédent.

Remarque : 	Les petites led rouges clignotent toutes les secondes. Vous pouvez les utiliser pour 			chronométrer de courtes périodes.

# SEEK MODE

Ce mode permet de rechercher des objets.

Pointez votre télescope dans le région du ciel ou se trouve l'objet que vous cherchez et entrez dans le mode SEEK.

Vous devez indiquer le 'Diametre-1' : maintenez le bouton droit enfoncé jusqu’à ce que le champs de vision se déplace de 3/4 environ.

Une fois le bouton relâché vous devez indiqué l' 'Diametre-2': maintenez enfoncé pour cela le bouton du bas jusqu’à ce que le champs de vision se déplace de 3/4 environ.

Dès que vous relâchez le bouton le boîtier va utiliser ces indications pour réaliser un mouvement en spirale depuis la position d'origine.

Vous pouvez alors vous concentrer au repérage de votre objet pendant que le télescope balaye la zone définie automatiquement.

Certains commandes sont alors possibles :

- Touche du Haut 		: augmente la vitesse de balayage

- Touche du Baut 		: diminue la vitesse de balayage

- Touche Gauche OU Droite	: Pause ( repart dès que la touche est relâchée )

Vous pouvez sortir du mode de recherche à tout moment en appuyant simultanément sur les touches Gauche ET Droite.

# BLASH MODE

Permet de corriger l'inertie de l'ensemble œil/monture/motorisation de votre télescope.

- Fixer un objet fixe : un lampadaire....

- Entrer dans le mode BLASH.

- Appuyer sur n'importe lequel des boutons et dès que l'objet bouge relâché immédiatement le bouton.

- Faite la même chose avec le bouton opposé à celui que vous venez de faire.

Vous pouvez réaliser ce réglage n'importe quand pour chaque axe.

Le boîtier a enregistré le nombre de pas effectué par le moteur pendant le temps que vous avez laissé le bouton appuyé. Il s'en servira pour compenser vote temps de réaction et l’inertie de la monture.

Ces paramètres sont stockés dans une mémoire non volatile et sont donc gardé en mémoire à chaque mise hors tension.

# MAX-SPEED MODE

Ce mode permet de fixer la vitesse maximum des moteurs utilisables sans patiner ou perdre le nombre de compte des pas.

Chaque axe fonctionnant de façon indépendante, un réglage doit être effectué pour chacun d'eux.

- Entrer dans le mode MAX-SPEED

- Avec le tube pointé au zénith, appuyer sur le bouton Bas

- Le moteur va progressivement augmenter de vitesse

- Relâcher le bouton juste avant que le moteur patine

- Avec le tube pointé vers le bas faite la même chose avec le bouton du haut.

- Idem avec les boutons gauche et droite

vous pouvez refaire ces réglage n'importe quand ( pour compenser des batteries faibles, ou l'équilibre du télescope suite à l'ajout d'une caméra par exemple ).

Ces paramètres sont conservés à la mise hors tension du boîtier.

# CONFIG MODE

-----------

Ce mode permet d'adapter le boîtier pour votre matériel.

- Entrer le mode CONFIG

- Les 8 led indique l'état des réglages possibles:

ON : bouton du Haut

OFF: bouton du Bas

- Les réglages sont les suivants:

- P	ON : Monture équatorial

OFF: Monture altazimutal

- T	ON : Facteur de vitesse du mode Guide est 3x

OFF: Facteur de vitesse du mode Guide est 1.5X

- G	ON : La vitesse maximale de suivi est de 400/pas/s

OFF: La vitesse maximale de suivi est de 200/pas/s

- S,B,M,C,D	: Fonctions réservées

# DSC MODE

Ce mode optionnel n'est pas encore utilisable.

Il permettra de trouver et de suivre automatiquement des objets.