## Slide 1
Observer les PHEMUs avec un APN
Christian Drillaud – WETO 2014
Courbe de rotation de
l’astéroïde (800) Kressmannia
© Romain Montaigut - 2010
Transit HD189733 b
© Emmanuel Conseil - 2013
Courbe photométrique RR Lyr
© Christian Drillaud - 2013
Io éclipse puis occulte Europe
© Société Astronomique de Rennes - 2009

## Slide 2: Quel mode de prise de vue choisir ?
Mode Photographie pour les phénomènes (relativement) lent
Modes vidéo pour les phénomènes rapides :
  Vidéo native :
    Format .mov (QuickTime)
    Échantillonnage : 20, 25, 50 im./s
  LiveView :
    Format .avi
    Échantillonnage : ~20 im./s

## Slide 3: Génération du flux vidéo
Un capteur est une matrice de pixels recouvert d'un masque de Bayer
La résolution d'une image vidéo étant très inférieure à celle du capteur, seule une partie des pixels est traitée
Une image couleur est obtenue en interpolant pour chaque pixel, les 2 couleurs manquantes.
Les images sont plus (H 264) ou moins (M-JPEG) compressées pour générer le flux vidéo qui sera enregistré

## Slide 4: Génération du flux vidéo
Un capteur est une matrice de pixels recouvert d'un masque de Bayer
La résolution d'une image vidéo étant très inférieure à celle du capteur, seule une partie des pixels est traitée
Une image couleur est obtenue en interpolant pour chaque pixel, les 2 couleurs manquantes.
Les images sont plus (H 264) ou moins (M-JPEG) compressées pour générer le flux vidéo qui sera enregistré

## Slide 5: Le problème de l'obturation
Une cadence de 20 images par seconde est incompatible avec les contraintes d'un obturateur mécanique.
En mode vidéo, l'obturateur reste ouvert et le capteur se comporte comme un obturateur électronique « glissant » (rolling shutter).
Chaque ligne ne capture pas exactement la même image, ce qui ce traduit par des distorsions de celle-ci.

## Slide 6: Le problème de l'obturation
Une cadence de 20 images par seconde est incompatible avec les contraintes d'un obturateur mécanique.
En mode vidéo, l'obturateur reste ouvert et le capteur se comporte comme un obturateur électronique « glissant » (rolling shutter).
Chaque ligne ne capture pas exactement la même image, ce qui ce traduit par des distorsions de celle-ci.

## Slide 7
Objectif :
  Calibrer la cadence du flux vidéo enregistré afin de mettre en évidence les éventuelles problèmes de dérive ou de gigue.
Principe de la mesure :
  Mesurer (en nombre de trames) l'écart entre les flashs lumineux
  Pour chaque flash on utilisera la première trame de chaque flash dont la valeur est supérieure à un seuil fixé arbitrairement à 5% de la dynamique totale.
  Chaque vidéo est analysée avec Tangra 3. Les valeurs mesurées sont exportées, puis traitées avec excel.
Résolution temporelle (1/3)
Période : 1 s
Pulse : 100 ms

## Slide 8
En mode LiveView :
  Vitesse d'enregistrement < à la cadence réelle du LiveView (~22 im./s versus 30 im./s [données constructeur])
  Pas de dérive, mais une gigue d'environ 0,7 trames par rapport à la moyenne (entre 0,47 et 0,9 suivant les séquences).
Note : Ce résultat est comparable à ce que l'on observe avec une CCD interfacée en USB
Résolution temporelle (2/3)

## Slide 9
  Cadence moyenne mesurée ≈ cadence fournie par les outils d'analyse vidéo (vidéo inspector, gspot, etc...) : Écart < 0,1 trame
  Certaines trames semblent dupliquées - 2 trames consécutives avec la même valeur, ce qui augmente l'erreur de résolution (+/- 2 trames, soit +/- 100 ms).
Note : Cette répétition n'est pas observée avec une CCD.
  Ces résultats sont identiques quelques soit le temps de pose choisi (< ou > à la cadence de 30 im./s)
  L'ensemble de ces observations nous amènent à aa conclusion que l'élément perturbateur est très probablement le transfert du flux vidéo via USB et son enregistrement par le PC et non pas l'APN lui-même.
En mode vidéo natif :
  On n'observe aucune différence (ni dérive, ni gigue) entre la cadence mesurée et la cadence réelle affichée sur l'APN (20 im./s, 24 im./s [23,976], 25 im./s, 30 im./s [29,97], 50 im./s, 60 im./s [59,94])
  Aucune duplication de trames n'a été observée
  L'erreur d'interpolation sera de +/- 0,5 trames (pour une cadence de 25 im./s, l'erreur sera de +/- 20 ms)
Résolution temporelle (3/3)

## Slide 10: Résolution en magnitude (1/3)
Notre premier objectif est de vérifier, compte-tenu de la dégradation de l'information, si le volume du flux enregistré est proportionnel au temps de pose et à la sensibilité choisis.
Le mode vidéo natif d'un APN permet d'ajuster le temps de pose entre la vitesse la plus rapide du boîtier et la cadence de la vidéo (exemple : cadence 25 im./s, temps de pose max = 1/30 sec.)
Le mode LiveView autorise l'utilisation de vitesse plus lente que la cadence des images (ce qui suppose un artefact de traitement)
Chaque mode permet d'exploiter l'ensemble des sensibilités offertes par l'APN

## Slide 11: Résolution en magnitude (2/3)
La proportionnalité est vérifiée dans le mode LiveView.
Le niveau maximum de flux en mode LiveView peut être plafonnée, par le boîtier, à un seuil inférieur à la saturation

## Slide 12: Résolution en magnitude (3/3)
Une observation, réalisée en mode natif, de la sortie de l'ombre de Jupiter de Io, a permis d'estimer la courbe RMS
Ce résultat est similaire à ceux obtenus lors de simulations (occultations manuelles de Jupiter) en mode LiveView

## Slide 13: Exploitation d'une vidéo native
Le 01/03/2014 à 22h58 TU, Io sort de l'ombre de Jupiter
EOS 500D au foyer d'un C14
Cadence : 20 im./s
Temps de pose : 1/25 sec. (?)
Sensibilité : 1600 ISO (?)
Fichier QuickTime/H264 (~100 Mo par minute) décodé (Avi/Bitmap_RGB) par Avs4You (~7 Go par minute)
Europe
Ganymède
Io
Callisto

## Slide 14: Analyse d'une vidéo avec TANGRA

## Slide 15: La même chose avec IRIS

## Slide 16: Conclusion
Le mode vidéo natif d'un APN :
  Nécessite une conversion de format (.mov → .avi)
  Résolution temporelle sans dérive, ni gigue
  Résolution en magnitude : 0,1 mag à mag 6
Le LiveView :
  Peut être traité dans son format d'enregistrement (.avi)
  Résolution temporelle avec une gigue (+/- 50 ms)
  Résolution en magnitude : < 0,1 mag à mag 6

## Slide 17: Références
IRIS : L'outil de Christian Buil pour le traitement des images d'astronomie.
http://www.astrosurf.com/buil/iris/iris.htm
TANGRA : Le logiciel d'analyse photométrique des vidéos de Hristo Pavlov
http://www.hristopavlov.net/
EOS Camera Movie Record : Pour enregistrer le flux LiveView
http://eos-movrec.sourceforge.net/
Magic Lantern : Le add-on pour étendre le mode vidéo d'un APN Canon
http://www.magiclantern.fm/
Les articles de David Alleysson pour tout savoir sur le « démosaïçage »
http://david.alleysson.free.fr/
L'article de Douglass Kerr sur le sous-échantillonnage chromatique
http://dougkerr.net/Pumpkin/articles/Subsampling.pdf
L'article de Basler sur les différents modes d'obturation
http://www.baslerweb.com/media/documents/BAS1401_White_Paper_Rolling-Shutter_en.pdf

## Slide 18: PHEMU 2009 : Une observation réussie
Cette observation a été réalisée par la Société Astronomique de Rennes, le 17/08/2009 avec une webcam PL1M derrière un newton T200 F/D8 (barlow x2). Cette nuit-là, Io occultait, puis éclipsait Europe
Le phénomène a été enregistré avec des poses de 0.8s (gain = 2%), toutes les 10 secondes à l'aide de QGVideo. Le traitement de la séquence AVI a été réalisé à l'aide de Limovie
La « calibration » du phénomène en utilisant le flux de Callisto comme référence, rend possible la mesure de variation du flux.
Société d'Astronomie de Rennes : http://www.astro-rennes.com/la_une/archives/archives_2009/phemu_1809.pdf
IMCCE - Exemple de courbes : http://www.imcce.fr/fr/observateur/campagnes_obs/phemu09/notes_tech/note06-fr.php
La chute de magnitude calculée est de 0,59 mag +/- 0,07mag, a comparer à la variation de 0,624 annoncé par l'IMCCE
Il ne manque que la datation pour être totalement exploitable par les professionnels