03.11.06	1

sources : liste de diffusion caméra DSI chez Yahoo :  http://fr.groups.yahoo.com/group/WCA-DSI

site perso Jean- Paul Longchamp : www.astrosurf.com/polo

1. Réglages initiaux :

- décocher "Autocontrast".

- cocher "Live".

- curseur noir : 0 et curseur blanc : ¼ à partir bord gauche.

- gain ≈ 100% et offset ≈ 50%.

- shadow enhance ≈ 1.

- décocher "Combine" : fonction compositage automatique :

fonction sans intérêt si traitement d'images ultérieur ;

sa désactivation permet d'accélérer la fréquence d'acquisition.

- choisir type objet dans "Image Process" : Deep Sky (ciel profond), Planet (planétaire), etc …

- régler le niveau de qualité des images au minimum : 0 ou 1 %

toutes les images capturées seront sauvegardées (sélection ultérieure lors traitement Iris).

2. Réglages d'acquisition :

- prise de vue diurne ou planétaire :

clic sur "AutoExp" : le logiciel choisit la durée d'exposition adaptée à l'objet observé depuis 0,1 ms jusqu'à 1,0 s : opération un peu longue => apparition d'une courbe verte d'histogramme.

- prise de vue Ciel Profond :

choisir une durée de pose adaptée à l'objet observé et tenant compte des possibilités de suivi de la monture (pas de filé d'étoiles) : 15 à 30 s au départ puis 1 à plusieurs min si possible.

L'allure de la courbe verte d'histogramme indique la qualité du choix des paramètres d'exposition :

=> le pic vert d'histogramme doit être le plus large possible et situé si possible vers le milieu de l'échelle.

ex : le 31.08.06 sur NGC891: poses 6 min avec DSI Pro II : pic de largeur ≈ 5000 centré sur 18000.

nombre pixels

216	niveau luminosité

basses lum.		hautes lum.

=> le codage des images des caméras DSI est effectué sur 16 bits : càd que l'image est décomposée numériquement en 216 = 65 536 niveaux de luminosité (alors que les images de webcam sont en 8 bits) :

meilleur contraste, meilleure dynamique d'images et nuances plus subtiles.

2

- régler les paramètres gain, offset et durée expo

→ pour que la courbe d'histogramme soit la plus large et la plus haute possible.

→ la courbe d'histogramme ne doit pas toucher les bords.

en effet, en format fit, la qualité de l'image enregistrée ne dépend que de ces 3 paramètres.

( gain = luminosité : si  gain ↑  : éclaircissement zones brillantes :

=> image plus lumineuse.

=> histogramme s'élargit et se décale vers la droite (hautes luminosités).

=> régler gain à la limite de saturation des étoiles (à vérifier).

( offset = contraste : si offset ↑ : éclaircissement zones ombres :

=> image moins contrastée.

=> histogramme est déplacé vers la droite (zone de haute luminosité) pratiquement sans modification de forme.

=> régler offset pour avoir fond du ciel à peine éclairé.

( valeurs typiques des 2 paramètres : gain = 80 à 100%

offset = 45 à 60%.

- régler curseurs noir et blanc d'histogramme + shadow enhance

pour améliorer l'affichage de l'image à l'écran :

=> étoiles correctes et non saturées + fond du ciel à peine éclairé.

shadow enhance = amélioration de la luminosité des zones d'ombre (utile sur les nébuleuses).

→ le niveau du curseur noir indique la valeur en – dessous de laquelle les pixels sont éteints (la partie supprimée est matérialisée en noir et se superpose à la courbe verte).

→ le niveau du curseur blancs indique celle au – dessus de laquelle les pixels sont éteints.

(partie supprimée en blanc).

ces 3 paramètres d'affichage (curseurs N/B et shadow enhance) n'ont aucune influence sur les images enregistrées au format fit

- réglage couleur : ( base : clic sur Soft et Auto.

( médian : clic sur Sharp et Daylight.

( avancé : - régler curseurs Cyan et Yellow de jour sur objet terrestre de manière à restituer couleurs naturelles à l'écran.

- noter et reprendre les mêmes réglages la nuit.

ces réglages semblent très influencés par le temps de pose.

- réglage MaP : - cocher mono : MaP plus efficace en NB.

- utilisation "Magic Eye Focus" :

* dessiner carré autour étoile non saturée : Magic Eye Focus est actif.

essai avec carré assez grand : une croix jaune s'inscrit au centre.

* pose = 1 s.

* faire grandir les triangles en réglant la MaP.

=> les lignes rouges indiquent le niveau maximal de focalisation.

* augmenter le temps de pose pour affiner la MaP.

* average : fait une moyenne des 5 dernières valeurs de focus pour limiter effet bruit.

(réponse cependant plus molle)

3

rem : on pourra dégrossir la MaP sur une étoile de m = 2 à 4 à l'aide des aigrettes en longue pose.

- Min Quality : définit un niveau de qualité minimal pour qu'une image soit compositée

=> 0% : toutes les images sont compositées.

- Name Object : "42M" pour M42 :

terminer le nom par une lettre pour que Windows classe les fichiers FIT couche par couche :

couche R : de 1 ( 150, etc …

- bouton "Image Process" :

( format image : fts (16 bits) : seul format d'image codé en 16 bits sur 3 couches RGB

taille = 1,2 Mo.

ce format ne semble efficace que si la durée de pose est au minimum de 20 s pour avoir un histogramme large.

image fts = image raw corrigée de l'effet des pixels non rectangulaires.

rem : formats BMP et TIFF : images couleur en 8 bits soit 28 = 256 niveaux de luminosité.

format JPG : format compressé en 8 bits : perte d'information.

( mode enregistrement :

* "save every uncombined image" : oui : sauvegarde de toutes les images capturées.

* "save every composite image" : sauvegarde de chaque version de l'image compositée :

sauvegarde image 1, images 1+2, images 1+2+3, etc…

=> mode incompatible avec post – traitement images individuelles.

* "save all RAW images" : format RAW : image brutes débayérisées (matrice) en MCYL et disproportionnées en raison des pixels rectangulaires

(image résultante carrée).

( enregistrement : - faire un minimum de 50 poses (quand on peut !) pour réduire le bruit.

3. Acquisition des darks :

- attendre mise en température caméra : 10 min.

- fréquence : 1 fois par séance et par durée de pose : les darks dépendent en effet de la température

=> se constituer une banque d'images de darks en fonction de la durée de pose et de la température.

- durée des darks = durée de la pose.

- faire une moyenne sur 5 à 11 images : prendre un nb impair si principe algorithme calcule médiane au

lieu moyenne.

- pratiquer "soustraction automatique" darks :  au début ça suffit.

- à l'usage, il est préférable de soustraire les darks lors du pré – traitement :

plus de souplesse : en cas de problème à l'acquisition, les brutes sont récupérables.

4. Montage optique DSI :

- filtre IRCut est indispensable : les IR ne focalisent pas sur le même plan que la lumière visible et provoquent un flou et une distorsion des couleurs.

5. Divers :

- fonction tracking : destinée à l'autoguidage des montures Meade GPS (ne pas cocher).

# Text boxes

Focalisation et acquisition Ciel Profond :

CAMERA DSI Pro II Meade

conseils liste DSI Yahoo Groups

Histogramme