04.12.2005

I. Préliminaires

- mise en station précise avec Astrosnap :

- montage optique : porte-oculaire JMI, webcam Toucam Pro II au foyer.

- pointage  : choisir étoile assez brillante et proche du méridien et proche de l'Equateur Céleste

(δ = 0° à +/- 5°) : noter la déclinaison réelle de l'étoile.

- mise en route suivi sidéral.

- réglage paramètres webcam : - mode affichage : 640 x 480 pixels.

- fréquence images = 5 à 10 ips.

- initial : durée pose = 1/25e et gain = 100%.

- optimal : gain le plus faible possible pour diminuer bruit.

- focalisation webcam : mesure FWHM avec Astrosnap : ≈ 3,0 sur Véga.

II. Méthode d'enregistrement de l'EP :

Démarrer Iris :

1. Identifier le chemin du répertoire de travail :

c'est dans ce dossier que seront sauvegardées les données d'EP enregistrées.

2. Orientation de la caméra :

- mettre la webcam dans le porte – oculaire en orientant le dessus de la caméra en direction de l'Etoile Polaire.

- régler les paramètres de la webcam :

- menu : Webcam > Prévisualisation : coché, l'image vidéo doit apparaître à l'écran.

- menu: Webcam > Propriétés vidéo : régler les paramètres pour que l'étoile soit assez fine et suffisamment lumineuse.

- menu : Webcam > Prévisualisation : décoché, l'image doit disparaître de l'écran.

- affiner l'orientation de la webcam (à faire précisement) :

- menu : Webcam > Autoguidage : toutes les cases doivent être décochées.

seul le bloc Contrôle de la fenêtre Autoguidage concerne l'enregistrement de l'EP.

- cocher la case "Continu".

- appuyer sur le bouton "Go".

( l'écran vidéo de la webcam ré – apparaît avec un réticule croisé.

( amener l'étoile bien au centre du réticule.

( arrêter le suivi du télescope : l'étoile se déplace vers le bord droit de l'écran avec une trajectoire en général oblique ; remettre en route le suivi du télescope.

( régler l'orientation de la caméra de manière à ce que l'étoile se déplace parallèlement au bord le  plus long de l'écran lorsque le suivi stellaire est désactivé.

( replacer l'étoile au centre du réticule.

- appuyer sur STOP pour arrêter le flux vidéo de la caméra.

la ligne horizontale du réticule doit être alors rigoureusement parallèle aux parallèles célestes.

c'est très important.

3. Capture des paramètres d'EP :

- dans la fenêtre Autoguidage, le flux vidéo est arrêté.

- cocher "Continu" et "Fichier".

- donner un nom de fichier "EP1" , par exemple.

- lancer l'acquisition des données d'EP en appuyant sur le bouton "GO".

- durée d'enregistrement :

laisser tourner l'acquisition pendant au moins 3 périodes de rotation de la vis tangente,

soit 3 x 8 min = 24 min minimum pour l'EQ6 Goto.

- faire un minimum de 30 min d'enregistrement.

- une fois la durée écoulée (chronomètre en bas à gauche de l'écran), appuyer sur le bouton STOP et quitter Iris.

II. Détermination focale réelle montage optique :

- pointer et focaliser la même étoile ayant servi à enregistrer les données d'EP :

- étoile brillante proche équateur céleste et du méridien.

- - noter  sa déclinaison réelle δ : …

- la faire sortir par le bord gauche de l'écran.

- désactiver le suivi stellaire de la monture.

- faire un film AVI de la traversée de l'étoile sur le capteur parallèlement à son bord long : f = 5 - 10 ips.

- décomposer le fichier AVI image par image dans IRIS en une couche NB.

- menu : Visualisation / Sélection images : nom générique : … + nombre : …

( faire défiler le film image par image.

( déterminer le n° de l'image d'apparition de l'étoile.

( déterminer le n° de l'image de disparition de l'étoile.

( calcul de la durée de transit de l'étoile :

( calcul champ couvert par le bord long du capteur :

pour une étoile de déclinaison δ :   ex : Véga : d ≈ 38,783°.

(avec αréel en " arc si Δt en s et δ en  °décimaux).

→ mesure focale réelle montage optique :

tan αréel = h / F       =>  	avec  h = largeur bord horizontal

capteur CCD.

- données :  caméra Toucam Pro II Philips : hh x hv = 3,690 x 2,77 mm.

caméra DSI Meade                 : hh x hv = 4,896 x 3,69 mm.

III. Visualisation des fichiers : utiliser logiciel PEAS.

- démarrer programme PEAS.

- copier les fichiers epx.dat et epy.dat dans le sous – dossier "input_data_files" du dossier PEAS.

Cliquer sur le bouton "données" en bas à gauche et choisir IRIS dans le menu proposé.

- taille de pixel (en µm) : indiquer 5,6 µm pour la Toucam Pro II.

- distance focale (en mm) : indiquer la distance focale du montage optique utilisé : 2000 mm pour le M809.

- correction en déclinaison (en ° min s) : indiquer la déclinaison de l'étoile utilisée.

- période maxi monture (en s) : indiquer la période de rotation de la vis tangente de la monture : 480 s ici.

- appuyer sur continuer.

- choisir le fichier "epx.dat" du dossier proposé par défaut.

- voilà, c'est fait.

- rem :  il est possible de zoomer sur les courbes en traçant une rectangle avec la souris sur la portion désirée.

- propriétés courbes d'EP :

( l'existence d'une pente sur la courbe d'EP en déclinaison y indique que la mise en station est imparfaite.

( une pente sur la courbe d'EP en ascension droite x indique un défaut de mise en station, un défaut de suivi sidéral ou un défaut d'orientation de la caméra (par rapport aux lignes d'ascension droite).

( le diagramme FFT représente le spectre en fréquence (ou en période) de la courbe d'EP :

décomposition du signal d'EP en une somme de fonctions sinusoïdales dont on détermine l'amplitude et la fréquence.

ainsi, l'abscisse du pic principal correspond à la période de l'EP, en principe voisine de la période de la vis tangente de la monture.

# Text boxes

Enregistrement courbe EP IRIS

EQ6 SkyScan Goto.

αréel   =   15". Δt.cos δ

h

F   =   –––––––––

tan αréel

∆t = (n° disp. – n° app.) / fréq. images