Liste des composants MCMTII version 6

Q = Quantité nécessaire

# Résistances :

- 2.2 k : R15, R16, R17, R18, R26, R27, R28, R29 : Q = 8

- 4.7 k : R1, R2, R3, R4 : Q = 4  Attention : valeur variable suivant ampérage moteurs – Voir ci-dessous

- 10 k : R9, R10, R11, R12, R13, R14, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25 : Q = 13

- 20 k : R5, R6, R7, R8 : Q = 4

# Résistances ajustables multitours Trimmer réglage vertical

Attention : variable suivant ampérage moteurs – Voir ci-dessous

- 10 k : JP1, JP2, JP3, JP4 : Q = 4

A choisir en fonction de la puissance des moteurs.

Valeurs optimales des résistances aux bornes 13 des LMD18245 :

Les résistances R1, R2, R3, R4 sont en série avec les résistances ajustables JP1, JP2, JP3, JP4. la valeur totale de la résistance vue depuis la pin 13 des LMD18245 doit être égale à :

- moteurs 1 A : 20 k

- moteurs 2A : 9.8 k

- moteurs 3A : 6 k

Les résistances doivent être les plus proches possibles des unes des autres sur chaque LMD18245 pour garantir un courant parfaitement équilibré dans chaque phase.

## Condensateurs chimiques radiaux

- 1 µF / 100 V : C9, C10, C11, C12 : Q = 4

- 10 µF / 25 V : C22, C23, C24, C25, C26 : Q = 5

- 100 µF / 100 V : C13, C14, C15, C16, C17 : Q = 5

- 330 µF / 16 V : C27 : Q = 1

## Condensateurs céramiques

- 2.2 nF : C5, C6, C7, C8 : Q = 4

- 15 pF : C18, C19, C20, C21 : Q = 4

- 470 pF : C1, C2, C3, C4 : Q = 4

Condensateurs plastiques LCC  (jaunes)

- 100 nF : C28, C29, C30, C31, C32, C33 : Q = 6

## Diodes

- 1N 4148 : D3, D4, D5, D6, U15 : Q = 5

- 1N 4002 : U15 : Q = 1

- DIODE UG1B (Farnell) : U13 : Q = 1

- MUR420 (4A – 200V) : D1, D2 : Q = 2

## Divers

- Quartz 20 Mhz : Q1, Q2 : Q = 2

- Inductance PE 52627 - 330µH, 1 A : U12 : Q = 1

## Circuits intégrés

- 24LC08 : RAM, DIP8 : U7, U8 : Q = 2

- LM2575 HVT-5.0 : régulateur TO 220-5 : U14 : Q = 1

- LMD 18245 : National Instrument : U1, U2, U3, U4 : Q = 4

- MAX 232 CPE: Maxim : U9 : Q = 1

- MAX 505 BCNG : Maxim : U10, U11 : Q = 2

- PIC 16F877 – 20/P : U5, U6 : Q = 2

- SN 74LS 126A : U16 : Q = 1

## Connecteurs

- Bornier 2 plots : J6 : Q = 1

- Connecteur Male Droit type HE13 pour CI  3 points : JP5 : Q = 1

- Connecteur Male Droit type HE13 pour CI  5 points : J7 : Q = 1

- Connecteur Male Droit type HE13 pour CI  6 points : J8 : Q = 1

- Connecteur Femelle Droit type HE13 3 points : Q = 1

- Connecteur Femelle Droit type HE13 5 points : Q = 1

- Connecteur Femelle Droit type HE13 6 points : Q = 1

- Embase femelle coudée DB9 pour circuit imprimé : J4, J5 : Q = 2

- Embase mâle coudée DB9 pour circuit imprimé : J3 : Q = 1

- Embase Femelle coudée DB15 pour circuit imprimé : J2 : Q = 1

- Embase mâle coudée DB15 pour circuit imprimé : J1 : Q = 1

Dans les connecteurs DB, il y a deux normes au niveau dimension et en particulier montage sur panneau.

(Europe Standard et US Standard)

Pour monter la carte de MCMTII dans le boîtier choisi lors de la fabrication, il faut utiliser la norme US ! (8.08mm entre la zone d’appuis du connecteur et la ranger de pin la plus proche).

### Commutateurs

- mini contact :  type DIP Switch - 4 contacts pour CI : SW1, SW2 : Q = 2

## Supports  CI

- Supports tulipe 8 broches pour U7 et U8 : Q = 2

- Support tulipe 14 broches pour U16 : Q = 1

- Support tulipe 16 broches pour U9 : Q = 1

- Supports tulipe 24 broches pour U10 et U 11 : Q = 2

- Supports tulipe 40 broches pour U5 et U6 : Q = 2

## Divers (Suggestion)

- Voyants ronds à LED 5V Rouge : Q = 4

- Interrupteur puissance pour façade : Q = 1

- Inverseur miniatures pour façade : Q = 1

- Douille châssis isolée 4 mm noire pour tension alimentation : Q = 1

- Douille châssis isolée 4 mm rouge pour tension alimentation : Q = 1

- Porte fusible pour façade perçage 12.5 mm : Q= 1

- Fiche DIN châssis 3 broches à 90° + blindage : Q = 1

- Fiche DIN châssis 6 broches  + blindage : Q = 1

| Composants | Types | Quantité | Référence Farnell | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistances |  |  |  |  |
|  | 2.2 k | 8 | 946 3585 | Vendu par 10 |
|  | 4.7 k | 4 | 946 3739 | Vendu par 10 |
|  | 10 k | 13 | 946 3313 | Vendu par 10 |
|  | 20 k | 4 | 934 1498 | Vendu par 50 |
| AJUSTABLES Trimmer |  |  |  |  |
|  | 10 k | 4 | 349 008 | Vendu à l’unité |
| Condensateurs chimiques |  |  |  |  |
|  | 1 µF / 100 V | 4 | 920 897 | Vendu par 10 |
|  | 10 µF / 25 V | 5 | 762 040 | Vendu à l’unité |
|  | 100 µF / 100 V | 5 | 415 3443 | Vendu à l’unité |
|  | 330 µF / 16 V | 1 | 769 101 | Vendu à l’unité |
| Condensateurs céramiques |  |  |  |  |
|  | 2.2 nF | 4 | 400 1758 | Vendu à l’unité |
|  | 15 pF | 4 | 647 706 | Vendu par 5 |
|  | 470pF | 4 | 356 3248 | Vendu par 5 |
| Condensateurs plastiques |  |  |  |  |
|  | 100 nF | 6 | 3018891 | Vendu par 10 |
| DIODES |  |  |  |  |
|  | 1N 4148 | 5 | 368 106 | Vendu par 10 |
|  | 1N 4002 | 1 | 9206671 | Vendu à l’unité |
|  | UG1B | 1 | 433 408 | Vendu par 5 |
|  | MUR420 (4A – 200V) | 2 | 931 070 | Vendu à l’unité |
| DIVERS |  |  |  |  |
|  | Quartz 20 Mhz | 2 | 569 902 | Vendu à l’unité |
|  | Inductance 300µH | 1 | 552 320 | Vendu à l’unité |
| Circuits intégrés |  |  |  |  |
|  | 24LC08 | 2 | 300 1544 | Vendu à l’unité |
|  | LM2575 HVT-5.0 | 1 | 412 5629 | Vendu à l’unité |
|  | LMD 18245 | 4 | 641 996 | voir échantillon payant sur site « National Instrument » |
|  | MAX 232 CPE | 1 | 305 0026 | voir échantillon gratuit sur site web « MAXIM » |
|  | MAX 505 BCNG | 2 |  | voir échantillon gratuit sur site web « MAXIM » |
|  | PIC 16F877 – 20/P | 2 | 324 5494 | Vendu à l’unité |
|  | SN 74 LS 126A | 1 | 571 854 | Vendu à l’unité |
| Connecteurs |  |  |  |  |
|  | Bornier 2 plots | 1 | 151 785 | Vendu par 5 |
|  | Connecteur Male Droit type HE13 pour CI 3 points | 1 | 439 7964 | Vendu à l’unité |
|  | Connecteur Male Droit type HE13 pour CI 5 points | 1 | 439 7988 | Vendu à l’unité |
|  | Connecteur Male Droit type HE13 pour CI 6 points | 1 | 739 7990 | Vendu à l’unité |
|  | Connecteur Femelle Droit type HE13 3 points | 1 | 439 7873 | Vendu à l’unité |
|  | Connecteur Femelle Droit type HE13 5 points | 1 | 439 7897 | Vendu à l’unité |
|  | Connecteur Femelle Droit type HE13 6 points | 1 | 439 7903 | Vendu à l’unité |
|  | Embase femelle coudée DB9 pour circuit imprimé | 1 | 413 1538 | Vendu à l’unité |
|  | Embase mâle coudée DB9 pour circuit imprimé | 1 | 413 1496 | Vendu à l’unité |
|  | Embase Femelle coudée DB15 pour circuit imprimé | 1 | 413 1540 | Vendu à l’unité |
|  | Embase mâle coudée DB15 pour circuit imprimé | 1 | 413 1502 | Vendu à l’unité |
| Commutateurs |  |  |  |  |
|  | mini contact : type DIP Switch - 4 contacts pour CI | 2 | 102 430 | Vendu à l’unité |
| Supports CI |  |  |  |  |
|  | Supports tulipe 8 broches pour U7 et U8 | 2 | 424 2348 | Vendu à l’unité |
|  | Support tulipe 14 broches pour U16 | 1 | 424 2350 | Vendu à l’unité |
|  | Support tulipe 16 broches pour U9 | 1 | 424 2361 | Vendu à l’unité |
|  | Supports tulipe 24 broches pour U10 et U 11 | 2 | 424 2397 | Vendu à l’unité |
|  | Supports tulipe 40 broches pour U5 et U6 | 2 | 424 2440 | Vendu à l’unité |
| Divers |  |  |  |  |
| Suggestion | Voyants ronds à LED 5V Rouge | 4 | 620 634 | Vendu à l’unité |
| Suggestion | Interrupteur puissance pour façade | 1 | 140 625 | Vendu à l’unité |
| Suggestion | Inverseur miniatures pour façade | 1 | 918 489 | Vendu à l’unité |
| Suggestion | Douille châssis isolée 4 mm noire pour tension alimentation | 1 | 145 300 | Vendu par 5 |
| Suggestion | Douille châssis isolée 4 mm rouge pour tension alimentation | 1 | 145 299 | Vendu par 5 |
| Suggestion | Porte fusible pour façade | 1 | 149 862 | Vendu à l’unité |
| Suggestion | Fiche DIN châssis 3 broches à 90° + blindage | 1 | 147 697 | Vendu à l’unité |
| Suggestion | Fiche DIN châssis 6 broches + blindage | 1 | 147 701 | Vendu à l’unité |
| Capteurs |  |  |  |  |
| Suggestion | Capteurs inductif de position | 1 |  |  |

moteurs Sanyo Denky serie H 2 phases.

Pour une NJP: 103H7123-0440

Pour une monture du type VMA200 ou même un T500 propre sur monture a

fourche:

103H7126-0440

Pour un T600 à fourche style Valmeca: 103H7823-0740

Référence sur le catalogue RS du capteur inductif 5V pour le PEC

XS1L04PA310  324-1052

Ou avec connecteur:

XS1L04PA310S  324-1074 avec ce capteur inductif, ne pas oublier de commander le connecteur ref 202-1892, et le câble 3 conducteurs spécial : 168-1105

Divers accessoires pour peaufiner le MCMT (Raquette, liaisons électriques vers les moteurs, etc…)

| description |  | grossiste | ref. |
| --- | --- | --- | --- |
| Bouton poussoir rouge | Suggestion | RS | 103-5798 |
| Câbles et raquette | Suggestion |  |  |
| Inverseur | Suggestion | Selectronic | 22.8944-10 |
| Presse etoupe | Suggestion |  |  |
| DB15M soudé | Suggestion | RS | 381-5940 |
| coque DB15 | Suggestion | Selectronic | 22.5687 |
| DB9F soudé | Suggestion | RS | 381-5924 |
| coque DB9 | Suggestion | Selectronic | 22.0455 |
| DB9M soudé | Suggestion | RS | 381-5928 |
| fiche XLR F 4b | Suggestion | Farnell | 250-788 |
| enbase XLR M 4b | Suggestion | Farnell | 250-818 |
| Cable 4c 0.75mm2 | Suggestion |  | 433-809 |
| Cable 3c 0.22 | Suggestion | RS | 168-1111 |
| Cable 12c 0.22 | Suggestion | RS | 367-606 |
| Pour boitier MCMT |  |  |
| DB15F Suggestion | Attention reference pour 100 pieces ! | RS | 381-6139 |
| DB15M Suggestion | Attention reference pour 100 pieces ! | RS | 381 6123 |
| DB9F Suggestion | Attention reference pour 100 pieces ! | RS | 381 6117 |
| DB9M Suggestion | Attention reference pour 100 pieces ! | RS | 381 6101 |
| FUS 5 20 6A | Suggestion |  |  |
| CONTACT | Suggestion | RS | 220 6632 |
| RADIATEUR | AU METRE | Suggestion |  |
| BOITIER Suggestion | SELECTRONIC Boitier EC2309 |  |

Pierre-Olivier PUJAT